温州市农村公路提升工程

技术指南（试行）

温州市交通运输局

二〇一五年十二月

目   录

一、总则

二、控制要素

三、路线

四、路基路面

五、桥涵

六、隧道

七、交通工程及沿线设施

八、村镇路段

九、设计文件的内容要求

一、 总   则

1.1 为加强温州市农村公路建设和改造提升工作的技术指导，确保工程质量，提高投资效益，根据现订《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）、《农村公路建设暂行技术要求》（交公路发〔2004〕372号）、《农村道路旅客运输班线通行条件审核规则》（交运发〔2014〕258号）、《浙江省准四级公路工程技术标准》（DB33/T440-2015）、《温州市农村公路“三年行动”实施意见》（温交〔2015〕133号）,结合温州市农村公路实际制定本《指南》。

1.2 双车道四级公路及上等级的农村公路改造提升按现行相关规范实施，其他农村公路的改造提升工程可按照本《指南》实施。

1.3 农村公路改造提升工程应坚持“规划先导、因地制宜、量力而行、分步实施”的基本原则，充分利用旧路资源，着重改善路面技术状况，完善防护排水设施,合理利用土地资源，注重环境保护，结合村镇综合整治，改善农村的交通条件和生产生活环境。

1.4 本《指南》未明确的技术指标按照《公路工程技术标准》、《浙江省准四级公路工程技术标准》等现行的技术标准执行。

1.5 农村公路改造提升的实施对象主要是通行能力和安保能力不足的四级公路及以下等级的农村公路，改造提升工程共分两类实施：

Ａ类　利用原有公路进行横断面拓宽、平纵面指标提升以及结构物改造等提升，并确保农村公路可通行6米以内小型客车。

Ｂ类　利用原有公路的平纵线型，进行断面拓宽、弯道改善、增设错车道、路肩和边沟硬化、完善交通安全设施等局部改造提升，以改善行车条件。

受经济、地形、地质和其他自然条件限制以及利用老路段不能满足等级标准的农村公路局部路段（以下简称受限路段），道路宽度、弯道、纵坡、安全设施等不能满足通中巴需求，经技术经济论证并报审通过，可按本《指南》要求进行改造提升，以满足通小型客车（可通行车长小于6米）通行需要。当条件具备时应尽快改建，以达到等级公路标准。

1.6农村公路改造提升工程施工图设计原则采用一阶段施工图设计。

二、控制要素

2.1 农村公路改造提升工程设计交通量换算采用小客车为标准车型。

2.2 农村公路改造提升工程一般路段的设计速度应按《公路工程技术标准》有关规定执行，受限路段的设计速度应不低于15km/h，平曲线半径应不小于10m，最小长度35m。

2.3 原有农村公路不具备通班车技术条件的，实施A类改造提升工程后并通过验收后，可以通行车长小于6米的班车。

2.4 不同路段交通量变化较大时可采用不同标准分段实施，不同设计速度的路段间应设置过渡段，变更点应选择在驾驶员能够明显判断路况发生变化的地点，并设置警示标志。

2.5 一条路线宜采用同一净高，一般不宜小于4.50m；受限路段经技术经济论证可以适当降低，但最低应不小于3.5m，并应满足当地农村公路的运输需求。

三、路    线

3.1 一般规定

3.1.1 路线设计应结合沿线的地形、地貌、地质、水文条件，根据工程造价、社会环境等因素进行路线方案比选及技术经济论证，合理运用技术指标，综合考虑平、纵、横三个方面要素，保证线形连续、均衡，行车安全。

3.1.2 贯彻保护耕地、节约用地的原则；少拆房屋、少动迁公用事业管线；充分利用旧路，充分利用原有桥隧，避免大改大调或大填大挖，防止诱发新的地质病害；注意与沿线地形、地物、环境和景观相协调，保护自然生态环境和文物古迹。

3.1.3 尽量避免穿越滑坡、泥石流、软土、沼泽等地质不良地段。必须穿过时应缩小穿越范围，并采取必要的工程技术措施。

3.2 路基宽度（包括车道和路肩宽度）应按现行技术标准执行，受限路段双车道路面宽度应不小于5m、单车道路面宽度应不小于3.5m。采用单车道路面的，单侧路肩宽度应不小于0.5m。

3.3 路面宽度达到5.0m以上，可不设置错车道。路面宽度不足5.0m的单车道公路改造提升工程应在适当位置设置错车道，受限路段每公里不少于3个。错车道应设在驾驶人员能看到相邻两错车道间驶来车辆的有利地点，路基宽度不宜小于6.5m，有效长度不应小于20m，两端过渡段长度各为5m，受限路段的错车道路基宽度不宜小于5.5m、有效长度不小于10m。

3.4 受限路段或利用老路路段，平均纵坡大于6%时，应在不长于2km处，设纵坡不大于3%，长度不小于40m的缓和坡段，危及行车安全处应设置避险车道。

3.5 受限路段一般地区最大纵坡不应大于12%，当采用最大纵坡时，其最大坡长应不大于《浙江省准四级公路工程技术标准》或《农村公路建设暂行技术要求》的规定。利用老路地段纵坡较大时，必须加强安全防护措施。

3.6 受限路段设有超高的平曲线，其合成坡度值不宜超过11%。

3.7 受限路段的停车视距、会车视距、最小圆曲线长度、最小坡长、不同纵坡的最大坡长、竖曲线的最小半径等技术指标，经技术经济论证可适当降低。但需符合《农村公路建设暂行技术要求》的要求，不应出现不利因素的组合，并设置交通安全设施，保证行车安全。

3.8 当受限路段采用回头曲线时，其技术指标宜参照《浙江省准四级公路工程技术标准》有关规定，经技术经济论证合理确定。

3.9 受限路段通车车型仅限于车长小于6米车辆,，同时应加强安全防范措施，设置交通安全设施，减速设施以及限速标志。

四、路基路面

4.1 一般规定

4.1.1 路基路面设计应根据使用功能、技术等级、交通量、地形、地质、材料和施工方法等因素综合考虑，尤其应重视排水与防护设施设计，既要有足够的强度和稳定性，又要经济合理。

4.1.2横断面拓宽宜采用单侧拓宽，既保证拼接段施工质量，又节省工程造价；部分路段因控制性构造物、征迁等原因或线形缘故，可选择采用两侧拓宽。

因受自然、经济和其他条件限制不能一次到位的路面工程，应按照总体设计、分期实施的原则先通后畅，使前期工程在后期能充分利用。

4.1.3 通过特殊地质和水文条件的路段，应作好调查研究，结合当地实践经验进行特殊设计。

4.2 路基宜采用水稳性好的材料填筑，一般路段路肩边缘应高出路基两侧地面积水0.5m以上，确保路基最小填土高度。沿河及受水侵淹的路段路基标高应高出设计洪水频率的计算水位加壅水高度和波浪侵袭高度。

4.3 采取有效措施控制路基压实。当采用砖块、片（块）石、水泥混凝土预制块等联锁块路面时，路基压实度可适当降低。路基强度和稳定性达不到要求，无法机械压实或因缺乏压实机械及未做分层碾压导致压实度不足的填方路段，应暂缓实施路面工程或采取简易路面过渡，待路基自然沉降稳定后再铺筑新路面。

4.4 路基防护应结合当地水文、地质及地产材料等情况，针对易塌方的高边坡、不稳定的高路堤、受冲刷较大的沿河路段等重点路基部位，采用护岸、挡土墙、石砌护坡、石笼、抛石等工程防护和种植灌木等植物防护相结合的综合防护措施，防治路基病害，保证路基稳定。

4.5 地形特别险峻、工程量巨大、易发生塌方的改建路段，在满足机动车最低通行的前提下，可维持原路基和防护的稳定状态，同时应设置必要的交通安全设施。

4.6路面设计标准轴载为双轮组单轴100KN。

4.7 路面类型应根据交通量、自然和社会环境、地产材料和建设资金状况等因素合理选用。现状农村公路路面为水泥混凝土或沥青混凝土路面时，需根据现状路面的路状先判断是否需对现状路面进行大中修，然后再实施拓宽路面，拓宽路面类型原则上应与现状老路路面类型相一致。

4.7.1 农村公路改造提升工程提倡采用水泥混凝土路面，部分地区或利用原路面线路可采用沥青混凝土路面。

4.7.2 季节性的宽浅河流、泥石流路段上可修建过水路面。

4.7.3 山势险峻、急弯、陡坡路段应采用摩阻系数较大的路面，潮湿和过湿路段不应采用砖铺路面。

4.8应充分利用当地材料合理进行路面结构设计，各结构层厚度，有条件时按规范计算确定；受条件限制的，可适当降低，但不应小于表4.0.8规定的最小厚度。

表4.0.8 各类路面结构层最小厚度

结构层   结构层类型     施工最小厚度（cm）

路面     水泥混凝土       18.0 （日平均交通量小于300辆的特困地区可采用16cm）

路面     沥青混凝土       5.0  （日平均交通量小于300辆的特困地区可采用3cm）

路面     砖块路面         12

路面    水泥混凝土块路面  10

路面     块石路面         15

基层    水泥稳定类        15

部分公路可采用素混凝土垫层或级配碎石平层。

混凝土弯拉强度应达到4.0Mpa。

沥青路面和水泥混凝土路面结构设计使用年限应符合《浙江省准四级公路工程技术标准》表12的规定。

4.9 使用功能有特殊要求的农村公路，如重载车辆较多的矿区公路等应结合实际交通量及交通组成情况进行专项设计。

4.10 路基路面排水应结合沿线气象、地形、地质、水文等自然条件，设置必要的地面排水、地下排水设施，并与沿线桥涵排水、农田水利排灌系统相结合，形成良好的排水系统。山区路段尽量设置硬化边沟，受限路段应设置梯形土边沟，边沟底宽和沟深不宜小于0.3m。

4.11路肩宜采用硬路肩，鼓励采用路肩路面功能化的全路幅路基断面布置形式。

4.12受限双车道路段可将硬化的路肩和边沟内侧顶宽做为有效路面使用，有效路面宽度不宜小于5.0m，有效路面强度和厚度必须要达到标准路面要求。受限单车道路段可两边拼宽或通过硬化路肩和边沟，使有效路面宽度达到5.0米，长度不小于20米，当作错车使用。

五、桥   涵

5.1 一般规定

5.1.1 桥梁应兼顾因地制宜、便于施工、就地取材和利于养护等因素，根据所在公路的功能要求、性质和预期发展的需要，按照“安全、实用、经济、适当照顾美观和有利环保”的原则进行设计。

5.1.2 新建桥涵推荐采用标准跨径、技术成熟、容易施工、经济实用的桥（涵）型。一般宜修建简支梁桥，基础承载力满足要求可修建拱桥，季节性的宽浅河流上可修建漫水桥，跨径较小、水文地质情况适宜的桥梁推荐采用轻型桥台。原有桥梁应根据水文地质条件、交通组成、原桥使用状况等因素确定利用方案。

5.1.3 桥涵应考虑农田排灌的需要，靠近村镇、铁路及水利设施的桥梁要适当考虑综合利用，必要时应修建导流构造物或防护构造物。

5.2 新建桥涵设计的汽车荷载等级应采用公路-Ⅱ级以上标准（包括公路-Ⅱ级）。老桥利用必须经过检测单位鉴定，桥梁状况达到三类桥以上。

5.3 桥面宽度一般不宜小于6m，单车道路段桥面宽度不宜小于4.5m；当桥梁宽度小于路基宽度时，桥头引道应设置渐变路段，单侧渐变长度不小于20m。    5.4 村镇行人密集区桥梁应设人行道，宽度不宜小于0.75m。

5.5 新建桥梁、大桥及50 m以上（包括50 m）中桥应设置防撞墙（或护栏），其余中、小桥应设置安全带（或低栏杆）。

5.6 原有桥梁应本着经济、安全的原则合理利用。

5.6.1 大中桥应进行专业技术鉴定，达不到荷载等级的可采取加固、部分利用、限载或拆除重建等方案；小桥应对其行车的安全性进行论证，确定是否利用。    5.6.2 旧桥加宽应采用与原有桥梁相同（或相近）的结构型式、跨径，并以新旧桥共同受力为宜，提倡桥梁加宽与加固同步进行，并达到荷载等级要求。使用状况良好，因经济、技术和其他因素不能加宽、加固的桥梁应设置窄桥或限载标志。

5.7 涵洞设置应满足路基排水的要求，涵顶填土应满足最小厚度要求，涵洞类型宜采用圆管涵等经济实用的涵洞型式，改造提升路段的涵洞采用拼宽或改建方式，但必须满足公路排水要求。

六、隧道

6.1 一般规定

6.1.1 根据公路功能和发展的需求，遵照安全、经济、利于保护生态环境的原则，综合考虑路线所处路段的地形、地质、施工、养护等因素，路基开挖深度在25 m以上时，应进行技术经济论证，确定是否修建隧道。

6.1.2 农村公路不宜修建中长隧道，一般应修建双车道隧道。在解决行政村通公路、年平均日交通量小于400辆以下且施工难度大等特殊情况下可修建单车道隧道。

不具备改造条件的原有单车道隧道，可通过设置信号灯或其他有效的交通安全设施后继续利用。

6.2 新建双车道隧道宽度不应小于7.50 m，新建单车道隧道宽度不应小于4.00m。一般可不设人行道，应设置避车洞和相应的警告、禁令标志。进出洞口处需设置限高警示标志。

6.3 应重视隧道排水与防水设计。有条件的隧道可以采用全断面防排水措施，一般隧道应对基岩裂缝水和渗水采取洞内疏导和洞外截水等综合措施，保证行车安全及隧道结构和设备的正常使用。

6.4 短隧道可不设置通风、照明、通讯、警报、消防等设施设备,但应安装自发光装置，以提升照明条件。

6.5 单车道隧道应采用直隧道，长度不宜超过250 m。宽度小于所在公路的路基宽度或路基宽度小于6.5m时，洞外两端应设置错车道，宽度应不小于6.5m，其有效长度应不小于30m，两端接线应有不短于50m的过渡段。

6.6 隧道原则上应根据围岩情况进行衬砌。地质构造变动小，无断裂（层），层状岩呈单斜构造，节理不发育等硬质II、III级围岩路段可不进行衬砌。

6.7 原有隧道应在保证安全的前提下利用。在确定是否利用或改建时应对其进行技术鉴定（包括安全性论证）及专项设计。采取加固、增设防排水措施、改善洞口段条件、设置标志等综合处治措施，确保主体结构的强度、稳定性和耐久性。

七、交通工程及沿线设施

7.1 一般规定

7.1.1 交通工程及沿线设施应遵循“确保安全、经济适用”的原则，根据公路的使用功能、等级、交通量，结合当地的自然条件与路基路面的具体情况进行设置，作到醒目、牢固。

7.1.2 受限路段交通安全设施应与公路主体工程同步完成。

7.2 农村公路交通工程及沿线设施应达到D级或以上等级。

7.3 农村公路应配置必要的交通安全设施。

7.3.1 在高路堤、桥头引道、陡坡、急弯、临水库、沿江、傍山险路、悬崖凌空等危险路段，应在路侧设置限速、警示、警告标志和护柱、石砌护墩、石垛等安全设施，有条件的地方可设钢质护栏；桥头引道、漫水桥、过水路面等路段应设置警示标志；漫水桥、过水路面上应设置标杆。

7.3.2在视距不良的急弯路段，应根据需要设置线形诱导标志、警告、减速等标志；在平面交叉路口，应设置道口标志等必需标志。

7.3.3 连续长陡下坡路段应在适当位置设置减速装置。

7.3.4 受限路段应在起终点处设置减速、限载、限高等警告标志。

在急弯、陡坡、大型构造物、学校等特殊路段应设置警告、禁令标志及必要的指示标志。

农村公路应设置里程碑、有条件的漆划标线。

7.6 提倡农村公路结合防护工程进行绿化，改善视觉环境，增强行车安全，满足行车视距要求。

八、村镇路段

8.1 一般规定

按照统筹规划、综合整治、因地制宜的原则，提倡将农村公路建设与人口相对集中的乡镇、行政村的综合治理结合起来，加强村镇路段标准化建设。

8.2 村镇路段路面推荐采用水稳性好、寿命长的路面型式，宽度不宜小于一般路段路面宽度，并可根据当地经济能力和发展需求等实际情况适当加宽，路肩采用适当形式硬化处理。

8.3 结合当地实际情况设置综合排水设施，排水边沟尺寸和断面型式应满足功能要求。推荐采用干砌片石、浆砌片石、钢筋混凝土预制槽（块）等型式。通过较大集镇路段可以结合小城镇建设采用暗排型式。

8.4 路面和房屋住宅提倡以适当方式统一分离，鼓励采用绿篱、栽花、植草等形式进行绿化、美化。

8.5 主要道口应采用水稳性好的材料进行硬化，并合理设置过道涵（管），确保排水通畅。

8.6 通客运班车的村镇路段宜根据实际需要设置固定客运班车站点及标 志，保证行车安全。

- 设计文本编制要求

9.1 基本要求

9.1.1农村公路改造提升工程项目设计文件应按照“一路一档”设计。必须贯彻“科学合理、节能环保、快速安全、经济优质”的设计理念，结合我市经济、技术条件，吸收国内外先进经验，积极采用新技术、新材料、新设备、新工艺。贯彻因路制宜，注重现场调查，针对路况实际开展设计，注重精细设计，倡导作品设计，重视环境保护，注重与其他工程及周边环境的协调，使设计的工程项目取得经济、社会和环境的综合效益。

9.1.2 项目立项依据应当充分，设计单位须具有公路工程或市政道桥类设计资质，设计合同、审查纪要和设计批复文件等手续齐全、规范，设计变更资料应齐全，变更程序符合规范流程。

9.1.3 改造提升工程突出以路面加宽、线性改善及排水设施完善、安全设施恢复为重点，注重危桥改造，兼顾其他附属设施的整修和完善，做到统一设计，整体提高。

9.1.4设计文本须明:该路线在本市（或本县）范围内长度及提升工程长度、具体桩号、技术等级、路基路面宽度、路幅布置、原路面结构及厚度、现主要受限路段照片，提升路段桥隧等结构物技术状况、原设计荷载；A类项目还应明确现交通量及组成等调查数据、路面技术状况等级；应明确提升工程具体各路段设计方案分析。

9.2 主要内容

9.2.1 说明线路概况，需改造提升道路原有情况，包括：道路等级、技术指标、沿线村庄、受益人口、交通量等。

9.2.2 存在问题，主要分析提升线路在道路宽度、平面、纵坡指标以及安全防护设施等方面存在的制约因素，不能满足通班车需要的问题。

9.2.3 明确改造提升的目标，可根据实际线路情况和车辆通行需要进行分类提升，条件较好线路可通过改造提升应能满足车长大于6米的车辆通行，受限路段通过改造完善，应能满足车长小于6米的车辆通行需要。

9.2.4 改造提升采取的措施或方式，设计文本应合理制定改造提升设计方案，通过路肩和边沟硬化、加宽、增设错车道、弯道改造、降坡、增设安保等各种措施，以达到最低车辆通行需要。

9.2.5根据原路的使用状况，确定路面结构设计。绘制路面结构、纵断面（改变原路纵断面设计的）、横断面设计图。

9.2.6确定平面交叉、桥头、超高路段等特殊路段的改造提升形式，绘制平交口、桥头等接坡设计图。

9.2.7确定各项安全设施恢复及附属工程的设计，绘制标志、标线、护栏调整、排水设施改造、分隔带改造等设计图。

9.2.8确定施工期间交通组织原则及措施，必要时应绘制施工期间的交通组织设计详图。

9.2.9计算各项工程数量。

9.2.10编制施工图预算。

9.3施工图设计组成

9.3.1施工图设计文件由下列八篇组成。

- 总体设计

- 路线平面线形图

- 道路纵断面图（B类项目提升方案可不进行纵断面设计）

第四篇  路基、路面结构设计

第五篇  提升路段设计方案（路肩硬化、路面加宽、错车道、构造物及边沟硬化等）

第六篇  安全设施及其他附属工程设计

第七篇  施工组织计划

第八篇  施工图预算

9.3.2设计成果提交

1设计文件幅面尺寸应采用297mm×420mm（横式）。设计文本应装订成册，每册不宜过厚或过薄，以便于使用和保管。

2各种设计图纸的幅面尺寸一般采用297mm×420mm。必要时可增大幅面，其尺寸应符合国家现行《道路工程制图标准》的规定。

3设计文件每册封面上一般应列出改造提升工程路段及里程全长、设计阶段及设计文件名称、册数（第××册  共××册）、测设单位名称。

4设计文件每册扉页的内容应包括改造提升工程路段及里程全长、设计阶段及设计文件名称、勘测设计证书等级及参加设计主要人员的基本情况及设计编制年月。

5设计预算文件可单独成册。

6设计文件每册应有目录。

7设计文件中的图表均应由相应资格的设计、复核、审核人员签署。

8设计文件封面颜色：施工图送审稿设计为淡绿色，施工图报批稿及正式施工图设计为淡蓝色。

9设计文件中的计量单位应采用《中华人民共和国法定计量单位》；公路工程名词应采用《公路工程技术标准》、《公路工程名词术语》、《道路工程术语标准》及有关技术规范、规程所规定的名词，无规定时可采用习惯使用的名词。

10为便于施工、运营、养护等工作，设计单位在提交纸质文件的同时，应提交对应的电子文件。电子文件应与纸质文件完全一致，包括文件名称、版式、内容等，电子文件保存格式应采用国际上较为通用的数据格式，如DWG、DOC、XLS等，电子文件应保存在较为通用的存储设备中（如光盘等）提交，以便保存、浏览。