附件

温州市机动车维修行业钣喷共享中心试点建设指导意见

| 类别 | 内容 | 序号 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生态环境技术指南 | 生产合法性 | 1 | 按要求规范有关环保手续 |
|  | 废气收集与处理 | 2 | 油漆、稀释剂、清洗剂等原辅料中VOCs含量要符合《车辆涂料中有害物质限量》GB24409-2020要求 |
|  |  | 3 | 底色漆、本色面漆推广使用水性涂料,鼓励其他上漆环节的低VOCs 含量原辅材料源头替代 |
|  |  | 4 | 喷漆过程要选用传递效率高的高流量低压（HVLP）喷枪，喷枪传递效率不低于50%，使用溶剂型涂料的喷枪，要密闭清洗，废气收集处置 |
|  |  | 5 | 打磨作业要设置单独隔离间或隔离帘，并配备粉尘过滤装置 |
|  |  | 6 | 涂料调配作业要在独立空间内完成，密闭收集处理废气，盛放含挥发性有机物的容器加盖密闭，使用过程中随取随开，用后及时密闭，以减少挥发 |
|  |  | 7 | 沾有涂料或溶剂的棉纱、抹布等废弃物要放入具有标识的密闭容器中，及时处理 |
|  |  | 8 | 所有喷烤漆作业要在密闭喷烤漆房内进行，采用分散吸附-集中再生活性炭法或配套建设适宜高效的VOCs治理设施，如吸附浓缩+燃烧等高效处理技术，所用活性炭的碘值须达到800。 |
|  |  | 9 | 废气排放、处理效率参照执行《上海市汽车维修行业大气污染物排放标准》（DB31/1288—2021）及环评相关要求 |
|  | 废水处理 | 10 | 汽车清洗作业区域要设置截流沟槽，废水收集明沟明槽做好防腐、防渗处理，禁止在清洗作业区外进行车辆清洗 |
|  |  | 11 | 汽车清洗废水要经沉淀、隔油等处理，达到纳管标准后排入污水管网，严禁直接排放或排入市政雨水管网 |
|  | 固废处理 | 12 | 按《危险废物贮存污染控制标准》建设贮存场所，要做好防雨、防扬散、防渗措施，有液体产生的要有泄漏液体收集装置。 |
|  |  | 13 | 喷烤漆过程产生的废稀释剂、废清洗剂、废油漆（及桶），维修产生的废机油（及桶）、废机油滤清器、废含汞灯、废电瓶、废石棉，废气处理产生的废催化剂、过滤棉、废活性炭、粉尘等危险废物按相应规范进行收集，并按要求分类分区贮存，设置危废警示标志。 |
|  |  | 14 | 危险废物要委托有资质的单位利用处置或小微统一收运单位收集，并登陆“浙江省固体废物监管信息系统”申报相关信息，执行管理计划、台帐填报、转移联单等。 |
|  | 台账 管理 | 15 | 按要求安装在线工况监控设施，连接到生态环境部门工况监控平台，鼓励建设在线监测设施。 |
|  |  | 16 | 企业要按照HJ944-2018标准建立台账,记录含 VOCs 原辅材料的名称、采购量、使用量、回收量、废弃量、去向、VOCs 含量,污染治理设施的工艺流程、设计参数、投运时间、启停时间、温度、风量,过滤材料更换时间和更换量,吸附剂脱附周期、更换时间和更换量,催化剂更换时间和更换量,以及溶剂回收量等信息。台账保存期限不少于五年。 |
| 交通运输指导意见 | 人员 条件 | 17 | 集中式喷涂中心配备负责人、业务招待员、价格结算员、技术负责人、质量检验员等岗位人员，符合GB21338. |
|  |  | 18 | 涂漆工人掌握涂漆技术与操作规范，了解汽车维修相关政策法规，接受行业管理部门全过程在线监测管理。 |
|  | 设施 条件 | 19 | 集中式喷涂中心符合二类以上维修企业开业条件, 建议作业车间400平方米以上、停车场150平方米以上、喷漆房4个以上。 |
|  |  | 20 | 建议设置整洁明亮的接待室，配备客户休息设施,接待室面积20平方米以上,明示或悬挂相关信息。 |
|  |  | 21 | 集中式喷涂中心作业环境具备通风、采光、吸尘、净化、消声等设施。 |
|  | 共享 范围 | 22 | 设置规模,建议以书面协议形式，联合机动车维修企业20家以上,或者以乡镇为单位(不含街道)组建一家钣喷共享中心。 |
|  |  | 23 | 设置范围,建议以5公里为半径，直线距离10公里以内，组建一家钣喷共享中心。 |
|  | 安全 生产 条件 | 24 | 建立安全生产管理体系，设置安全组织机构，明确各岗位人员安全职责，具有安全生产事故的应急预案。 |
| 交通运输指导意见 | 安全 生产 条件 | 25 | 建立与钣喷作业内容相适应的安全生产管理制度、员工安全培训制度、企业安全生产检查制度和安全保护措施。特殊工种人员应取得相应的操作上岗证书。 |
|  |  | 26 | 建立完善的突发事件应急预案，包括防火、防爆、防有毒、有害气体泄漏预案等；应设置应急事件报告程序，一旦发生事故，立即按照预案组织救援。 |
|  |  | 27 | 设立单独的用火区域，用火区域应具备与危险货物种类相适应的消防设施配置、部局符合要求，用火作业管理实行专门地点、专门监管。 |
|  |  | 28 | 禁止专用车间内放置或使用可能产生火花、火源的设备设施。 |